DESCRIÇÃO COMPLETA DOS MOBILIÁRIOS

### MESAS/SUPERFÍCIES DE TRABALHO

### Tampo e painel frontal em madeira aglomerada de alta densidade, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com bordas retas e acabamento ABS com colagem através do sistema hot melt, na cor cinza claro ou argila. O tampo com espessura mínima de 25mm, o painel frontal com espessura mínima de 18mm e altura de 250mm. As estruturas deverão ser metálicas em balanço com duas colunas laterais, com no mínimo 150mm de largura, a medida da canaleta ou passa-fio deverá ter no mínimo 50 mm de largura com acabamento de pintura eletrostática epóxi, na cor cinza claro e tratamento anticorrosivo.

Serão aceitas mesas com altura entre 720 a 750mm.

Mesas  -   nas seguintes medidas:

800l x 700p x 730h mm

1200l x 700p x 730h mm

1400l x 700p x 730h mm

1600l x 700p x 730h mm

Mesa com uma ou duas gavetas, conforme descritivo das superfícies de trabalho  as gavetas com as seguintes medidas internas: L250mm x P350mm.

Mesas com gavetas - nas seguintes medidas:

1200l x 700p x 730h mm

Mesas e Estações de Trabalho

Mesa composta de duas superfícies retangulares, em L sendo: uma principal medindo 1600l x 800p x 730h mm e uma auxiliar medindo 900l x 600p x 730h mm (Gerente)

Mesa composta de duas superfícies retangulares e canto, em L sendo: uma medindo: 1200l x 800p x 730h mm e a outra medindo 1600l x 800p x 730h mm uma superfície de canto para completar a composição, medindo 800l x 800p x 730h mm (Secretária)

Mesa composta de duas superfícies retangulares, canto e superfície de reunião,  em L sendo: uma superfície medindo: 1200l x 800p x 730 h mm, a outra medindo 800l x 800p x 730h  mm; uma superfície de canto para completar a composição, medindo 800l x 800p x 730h mm e a superfície de reunião com diâmetro de 1000 mm x 730 h mm (Diretor);

Mesa de Reunião redonda, base com cruzetas reforçadas para dar estabilidade ao tampo – medidas diâmetro 1200 x 730h mm;

Mesa para reunião com tampo oval e base em angulo de 140° - medidas 1000l x 2000p x 730h mm;

Serão aceitas mesas com altura entre 720 a 750mm.

GARANTIA DE 2 ANOS

### ARMÁRIOS E BALCÕES

Armário com corpo, frente e fundo em painéis de madeira aglomerada de alta densidade com espessura mínima de 25mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor argila e encabeçamento em ABS através do sistema hot melt,  na cor cinza claro ou argila com dobradiças metálicas resistentes e que permitam abertura de no mínimo 220°, fechadura cromada, puxadores pequenos. As prateleiras deverão ter espessura mínima de 18 mm, os suportes das prateleiras deverão ser de aço. Deve atender a NBR 13961.

Armários – Nas seguintes medidas:

Armário Baixo (balcão) com 04 portas e 02 prateleiras reguláveis, medidas externas 800h x 500p x 1600l mm

Armário Baixo (balcão) com 02 portas e 02 prateleiras reguláveis, medidas externas 800h x 500p x 800l mm

Armário Alto com duas portas e 04 prateleiras, medidas externas 1600h x 500p x 800l mm

Armário alto com duas portas e 4 gavetas metálicas com rodízios de nylon para pasta suspensa. Medidas externas 1600h x 500p x 800l mm.

GARANTIA DE 2 ANOS

GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS

Gaveteiro Volante, corpo em madeira aglomerada de alta densidade, espessura mínima de 18 mm, revestida com laminado melamínico, na cor argila, os parafusos da montagem devem ficar ocultos.  Tampo em madeira aglomerada com 25 mm de espessura revestida com laminado melamínico na cor argila. Fechadura que permita o fechamento simultâneo das gavetas, nas medidas externas; 420l x 550p x 600h mm. As gavetas devem ser metálicas com rodízio de nylon e sem puxadores, a abertura será através de calha lateral. Acabamento inferior deverá ter 4 rodízios em poliuretano com alto coeficiente de atrito.

3 GAVETAS

Metálicas,  chapa com acabamento de pintura eletrostática epóxi e tratamento anti-corrosivo em cinza claro ou preto.

Disposição das gavetas, a primeira rasa com altura interna de 40 mm, com suporte plástico para canetas, a segunda com altura interna de 85 mm e a terceira gavetão com suporte para pastas suspensas com as seguintes medidas internas  250h x 420p x 330l mm , deslizamento através de trilhos telescópicos.

Variações para mais ou menos 20 mm serão aceitas.

GARANTIA DE 2 ANOS

POLTRONA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, ESPALDAR ALTO.

MED: 580 X 1050 X 580 mm (L X H X P)

Encosto de espaldar ALTO moldado anatomicamente em poliuretano injetado, de 50mm de espessura média, densidade d55, indeformável, ignífuga, revestido com tecido sem costura aparente. Concha interna em polipropileno injetado e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.

Medidas: 460 x 560mm

Assento moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia em poliuretano injetado, 55mm de espessura média, densidade d55, indeformável, ignífuga, a concha interna de compensado multilaminado ou em polipropileno injetado (12mm de espessura) com borda frontal ligeiramente curvada no assento. Revestido com tecido sem costura aparente. Carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas.

Medidas: 470 x 460 mm.

Mecanismo de 3 alavancas confeccionado em chapa de AÇO SAE 1006/1010 - fq com 3mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi na cor preta, permite regulagem de inclinação do assento e encosto por meio de alavancas independentes, a regulagem de inclinação do encosto (em relação à posição vertical e horizontal) com seis posições (no mínimo) de acordo com a norma. Permite regulagem de altura do encosto com seis posições (no mínimo), através de sistema de bucha de nylon. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão. Haste central pressurizada, propiciando suavidade de amortecimento sem o uso de molas; curso de regulagem 70 mm (no mínimo) acionada por alavanca independente, confeccionada em aço SAE 1045. Resistência a esforços de pressão.

Base giratória injetada em poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em nylon 6, com rodas mínimo de ø 50 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em AÇO SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço.

Apoia braços com altura ajustável por meio de acionamento de botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural do braço, que é confeccionado em chapa de aço carbono, com regulagem vertical e acionamento em três posições e revestido em poliuretano na cor preta.

Serão aceitas variações de 5% nas medidas solicitadas.

Acabamento e Cor: TECIDO na cor bordô (apresentar catálogo de cores aproximadas ao tom Pantone 7428C ou Pantone 540M).

GARANTIA DE 03 ANOS

CADEIRA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO EM COURÍSSIMO OU VINIL AUTOMOBILÍSTICO.

MED: 580 X 950 X 580 mm(L X H X P)

Encosto de espaldar médio moldado anatomicamente em poliuretano injetado, de 50mm de espessura média, densidade d55, indeformável, ignífuga, revestimento sem costura aparente. Concha interna em polipropileno injetado e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.

Medidas: 410 x 360 mm.

Assento moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia em poliuretano injetado, 55mm de espessura média, densidade d55, indeformável, ignífuga, a concha interna de compensado multilaminado ou em polipropileno injetado (12mm de espessura) com borda frontal ligeiramente curvada no assento. Revestimento sem costura aparente, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas.

Medidas: 470 x 460 mm.

Mecanismo de 3 alavancas confeccionado em chapa de AÇO SAE 1006/1010 - fq com 3mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi na cor preta, permite regulagem de inclinação do assento e encosto por meio de alavancas independentes, a regulagem de inclinação do encosto (em relação à posição vertical e horizontal) com seis posições (no mínimo) de acordo com a norma. Permite regulagem de altura do encosto com seis posições (no mínimo), através de sistema de bucha de nylon. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão. Haste central pressurizada, propiciando suavidade de amortecimento sem o uso de molas; curso de regulagem 70 mm (no mínimo) acionada por alavanca independente, confeccionada em aço SAE 1045. Resistência a esforços de pressão.

Base giratória injetada em poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em nylon 6, com rodas mínimo de ø 50 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em AÇO SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço.

Apoia braços com altura ajustável por meio de acionamento de botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural do braço, que é confeccionado em chapa de aço carbono, com regulagem vertical e acionamento em três posições e revestido em poliuretano na cor preta.

Serão aceitas variações de 5% nas medidas solicitadas.

Acabamento e Cor: Couríssimo ou vinil automobilístico na cor bordô (apresentar catálogo de cores aproximadas ao tom Pantone 7428C ou Pantone 540M).

GARANTIA DE 03 ANOS.

CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO EM COURÍSSIMO OU VINIL AUTOMOBILÍSTICO.

MED: 500 X 920HMM X 490(L X H X P)

Encosto de espaldar médio, com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 50mm de espessura, densidade d55, revestimento sem costura aparente, suporte de união do assento ao encosto em aço estampado sae 1020 1/4” x 3”, com acabamento em pintura epóxi preta e carenagem modelada por sopro feita em pead na cor preta.

Assento com concha em madeira multilaminada de 14mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, impedindo a obstrução da circulação sangüínea, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta, espuma anatômica em poliuretano injetado, de 55mm de espessura, densidade d55, revestimento sem costura aparente.

Estrutura fixa tipo balancim, em tubo de aço sae 1020 de 1”x2,25mm, com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço sae 1020 estampada com 3mm de espessura soldada na estrutura, com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno na cor preta.

Serão aceitas variações de 5% nas medidas solicitadas.

Acabamento e Cor: Couríssimo ou vinil automobilístico na cor bordô (apresentar catálogo de cores aproximadas ao tom Pantone 7428C ou Pantone 540M).

GARANTIA DE 02 ANOS.

CADEIRA GIRATÓRIA ALTA - TIPO CAIXA, SEM BRAÇOS

MED: 580 X 700 X 580 mm (L X H X P)

Encosto de espaldar médio moldado anatomicamente em poliuretano injetado, de 50mm de espessura média, densidade d55, indeformável, ignífuga, revestimento sem costura aparente. Concha interna em polipropileno injetado e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.

Medidas: 410 x 360 mm.

Assento moldado anatomicamente em poliuretano injetado, de 55mm de espessura média, densidade d55, indeformável, ignífuga, a concha interna de compensado multilaminado ou em polipropileno injetado (12mm de espessura) com borda frontal ligeiramente curvada no assento. Revestimento sem costura aparente. Carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas.

Medidas: 470 x 460 mm.

Mecanismo com 1 alavanca confeccionado em chapa de AÇO SAE 1006/1010 - fq com 3mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi na cor preta, permite regulagem de altura do assento em no mínimo três posições. Permite regulagem de altura do encosto com seis posições (no mínimo), através de sistema de bucha de nylon. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão. Haste central pressurizada, propiciando suavidade de amortecimento sem o uso de molas; curso de regulagem 70 mm (no mínimo) acionada por alavanca independente, confeccionada em aço SAE 1045. Resistência a esforços de pressão.

Base Fixa injetada em poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone morse. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno. Aro regulável para apoio dos pés.

As cadeiras devem atender a NBR 13962 e NR 17 do Ministério do Trabalho.

Serão aceitas variações de 5% nas medidas solicitadas.

Acabamento e Cor: Couríssimo ou vinil automobilístico na cor bordô (apresentar catálogo de cores aproximadas ao tom Pantone 7428C ou Pantone 540M).

GARANTIA DE 03 ANOS.

POLTRONA GIRATÓRIA REFORÇADA, COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO.

Encosto de espaldar médio moldado anatomicamente em poliuretano injetado, de 60mm de espessura média, densidade d55, indeformável, ignífuga, revestimento sem costura aparente, de alta resistência.

Medidas mínimas: 560 x 540 mm. (LxH)

Assento moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia em poliuretano injetado, de 60 a 80mm de espessura média, densidade d55, indeformável, ignífuga, a concha interna de compensado multilaminado de alta espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento. Revestimento sem costura aparente, alta resistência,

Medidas mínimas (entre os braços): 560 x 470 mm (LxP)

Base giratória A Base estruturada em aço cromado tratado, pintura em tinta pó epóxi com camada de no mínimo 30 µm. Regulagem de altura através de pistão á gás, de acordo com a norma DIN 4550, com bucha de metal. Rodízios de duplo giro, em poliamida.

Apresenta resistência com uso de carga mínima de 150 kg.

Serão aceitas variações de 5% nas medidas solicitadas.

Acabamento e Cor: Couríssimo ou vinil automobilístico na cor bordô (apresentar catálogo de cores aproximadas ao tom Pantone 7428C ou Pantone 540M).

Partes metálicas na cor preta.

GARANTIA DE 03 ANOS.

CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO EMPILHÁVEL

Estrutura: Os Pés, suportes do encosto bem como o reforço sob o assento  fabricados em tubo de aço SAE 1008. As soldas através do processo MIG. O acabamento da estrutura é feito por processo de pintura em epóxi pó, na cor preta, com desengraxe a quente e fosfatização. Os 4 pés possuem sapatas injetadas em polipropileno para proteger a estrutura do contato com o piso e os tubos de reforço sob o assento, possuem ponteiras para proteção das estruturas quando essas são empilhadas.

Encosto injetado em polipropileno com alta resistência a abrasão, possuindo no mínimo 5 respiradores, moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado.

Medidas: largura 440 a 470mm, altura 310 a 330mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm.

Assento injetado em polipropileno com alta resistência a abrasão. Possui no mínimo 10 respiradores. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de furações presentes no próprio assento.

Medidas: largura 440 a 470mm, profundidade 380 a 420mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm.

Acabamento: Encosto e assento cor a ser definida, estruturas metálicas na cor preta.

Serão aceitas variações de 5% nas medidas solicitadas

GARANTIA DE 01 ANO.

LONGARINA COM 3 LUGARES,  ASSENTO E ENCOSTO EM PROLIPROPILENO - MED: 1640 X 770 X 630 mm (L X H X P)

Estrutura: Longarina constituída por pés laterais em tubo metálico com sapatas plásticas deslizantes e com travessa em tubo metálico cor preta. A fixação do assento é feita por um sistema de flanges, que prendem a placa de suporte do assento (chassi) à travessa da longarina.

Pé lateral: base inferior fabricada em tubo levemente curvado, com formato elíptico, de aço carbono SAE 1008-1010, com dimensões 30X60mm, com espessura de 1,90mm. Suporte vertical fixado na base inferior por sistema de solda MAG, fabricado em tubo de formato oblongo de aço carbono SAE 1008-1010, com dimensões 30x90mm, com espessura 1,90mm. Chapa metálica (para fixação da travessa) com espessura de 2,5mm. Sapatas reguláveis e ponteiras em polipropileno injetado. Coberturas da solda e tampas (ponteiras) em polipropileno injetado.

Travessa: fabricada em tubo de formato retangular em aço carbono SAE 1008-1010, com dimensões 30x70mm, com espessura de 1,50mm. Acabamento em pintura epóxi-pó com tratamento superficial de fosfatização.

Conjunto do assento e encosto fixado em chassi fixo sem braços, fabricado em chapa em aço carbono SAE 1008/1010 estampada, com espessura de 2,65mm soldado em tubo redondo de aço carbono SAE 1008/1010 com diâmetro externo de 3/4" (19,05mm), com espessura de 1,50mm. Acabamento em pintura epóxi-pó com tratamento superficial de fosfatização. Este chassi é fixado na travessa da longarina por abraçadeiras produzidas em aço carbono SAE 1008/1010.

Encosto injetado em polipropileno com alta resistência a abrasão, possuindo no mínimo 5 respiradores, moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado.

Medidas: largura 440 a 470mm, altura 310 a 330mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm.

Assento injetado em polipropileno com alta resistência a abrasão. Possui no mínimo 10 respiradores. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea.

Medidas: largura 440 a 470mm, profundidade 380 a 420mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm.

Acabamento: Encosto e assento, cor a ser definida, estruturas metálicas na cor preta.

Serão aceitas variações de 5% nas medidas solicitadas

GARANTIA DE 1 ANO

Atestados e laudos serão solicitados no momento da licitação

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, 19 de outubro de 2017.